Подготовка пистолета для работы с герметиком, расфасованным в вёдра

1) В зависимости от вязкости герметика и/или рекомендаций производителя герметика выбрать необходимый для работы плунжер

|  | Резиновый - для герметика низкой вязкости |  | Пластмассовый - для герметика высокой вязкости |  | Кожаный - для герметика, в состав которого входит абразив (например, кальций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Отсоединить цилиндр от пускового механизма | Установить выбранный плунжер на шток пистолета | Прикрутить цилиндр к пусковому механизму |
| --- | --- | --- |

Инструкция по установке кожаного плунжера

|  | Разместить корпус над плунжером |  | Вращать корпус под углом |  | Продолжать вращение до тех пор, пока плунжер полностью не войдет в корпус |  | Повернуть корпус в вертикальное положение, надвинуть на плунжер и затянуть гайку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| После очистки плунжера водой с мылом необходимо его протереть сухой тканью, высушить при комнатной температуре без использования обогревателей в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. После просушки кожу необходимо немного смазать, например, касторовым или машинным маслом, вазелином, глицерином, любым увлажняющим кремом. |

Установка насадки на пистолет

1) Установка насадки с готовым выходным отверстием и наружной резьбой

|  |  | или |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Убедиться в наличии переходника на гайке | Ввернуть насадку в переходник до упора |  |

2) Установка насадки с отрезаемым кончиком

|  | Отрезать кончик насадки нужного размера под углом 450 | Удалить переходник для насадок из гайки | Вставить насадку в гайку | Навинтить гайку на пистолет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Порядок заполнения пистолета герметиком

|  | Снять пластико- вую крышку с ведра |  | Ввернуть Г-образный стержень в приспособ- ление для заправки пистолета герметиком |  | Уложить приспособление в ведро так, чтобы оно располагалось плоско на поверхности залитого в ведро герметика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Отвинтить гайку |  | Установить пистолет в приспособление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удерживая одной рукой пистолет за неподвижную рукоятку пускового механизма, большим пальцем постоянно надавливая на стопорную пластину, другой рукой вытянуть шток пистолета |

|  | Установить гайку с насадкой на пистолет. Пистолет готов к работе |  | Если герметик очень густой, следует увеличить давление в процессе заправки путем надавливания рукой на неподвижную рукоятку пускового механизма или/и надавливая на приспособление для заправки пистолета герметиком |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Если это не помогает, заполнить пистолет герметиком с помощью шпателя или мастерка, не допуская образования пустот в материале |  |
| --- | --- | --- |

Существуют следующие разновидности пистолетов:

| Для строительных растворов (затирка кафельной плитки, швов строительных конструкций) 800 мл. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для герметиков (пневматический самозасасывающий (реверсивный)) |  |

Все механические пистолеты имеют пневматические аналоги